Бизнес център „ИВЕЛ” Офиси, магазини, подземен паркинг на две нива Основното предназначение на сградата е Офисен център с РЗП 4850 кв.м. Същата влиза в категорията на високите сгради с разпределение по нива както следва: Подземен паркинг на две нива с 24 паркоместа с подход от към ул. ”Клокотница”. Връзката между нивата е осъществена чрез автомобилен хидравличен асансьор тип закрита платформа. РЗП на паркинга 800 кв.м.; Партер. Централният вход към Бизнес центъра е от към ул.”Клокотница” с обособено фоайе, охрана, асансьори - пътнически с панорамен изглед и товарен, санитарен възел за инвалиди. На същото ниво има 6 магазина тип бутик, кафе и заведение за бързо хранене с външен подход. РЗП 350 кв.м.; Офиси - 8 етажа или 25 броя офиси клас А – РЗП 3700 кв. м. Плочата е безгредова и това дава възможност за обединяване на пространства.

Вид на строителството: Сградата е изпълнява по монолитен начин, съответно двоен под, окачен таван и съобразена светла височина 3.2 м. за магазините и 2.7 м. за офисите. Във фасадата се търси представителен облик на сградата с използване на алуминий, алполик и стъкло.

В сградата е изградено Централизирано сградно управление ВМS (building management systems). Инсталация за контрол и управление, базира на Европейската Инсталационна Магистрала (KNX-EIB). Инсталацията е предназначена за управление на осветлението, климатизацията, вентилацията, дистанционното отчитане на потреблението на електрически ток, вода, топлинна енергия, както и за пожароизвестителна система; Компютърна мрежа – категория 6 (изпълнява се по проект на наемателя); Телефонна инсталация от два независими доставчика, и инсталацията за телевизионна услуга; Оптични връзки, със станционен кабел; Охранителна система с контрол на достъп и видео наблюдение – обхваща всички етажи, вкл. подземните гаражи и видеонаблюдение за външния периметър на сградата; Инсталация за пропускна система на входа на сградата, както и на всеки етаж; Електрическо захранване I - ва категория (основно и резервно за цялата сграда - дизел агрегат); Цифрова (адресируема) противопожарна инсталация; Климатична инсталация с охлаждане, отопление и контрол на влажността с индивидуално управление с климатизация и подаване на пресен въздух; Сградата е топлоизолирана с 5 см. екструдиран пенополистерол и 8 см минерална вата.

Снимка №1

Снимка 2

Снимка 3

Снимка 4